## Slide 1: 무선 영상 송수신기 메뉴얼
2019년 9월 3일
박 영 세
한세대학교 자율 비행

## Slide 2: 무선 영상 송수신기 사양
Fox-215A 1.2G 1500mW Audio Video
A/V 12CH Sender Transmitter

## Slide 3: Fox-215A A/V 송수신기
<상품 판매자 페이지>
  https://www.goodluckbuy.com/fox-215a-1-2g-1500mw-audio-video-a-v-12ch-sender-transmitter.htmlhttps://docs.emlid.com/navio2/
  사양 설명
  - Input Voltage:DC12V - Consumption current:400mA - Working Frequency:1.2G-1.3G - Channel:8-CH,AV synchronization - Output Power:1500mW - Transmission distance(open Space):800M -2000M - Dimension:73*41*14mm - Weight:82g - Package Including:12-CH Receiver,Transitter,AV cables,Antennas

## Slide 4: Fox-215A A/V 송수신기
입력전압 ; DC 12V
전류 소모 ; 400 mA (영상 송신시 600 mA)
동작 주파수대역 ; 1.2G – 1.3GHz
8채널 영상 음성 동기화
출력 ‘ 1500mW
송신 도달 거리 (평지 기준) 800 ~ 2,000미터
무게 ; 82그램
Operation Temperature | -10℃～+50℃
1.2G 1500mW Wireless AV transmitter's(FOX-215A) data:

## Slide 5: 통신거리 안테나 설계 참고 싸이트
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1279902-1-2-1-3Ghz-Tx-Rx-All-infos-on-one-page-updated-27-10-2013
송신기
수신기

## Slide 6: 무선 영상 송수신기 설치
조립

## Slide 7: 설치 (조립) 예
900Mhz
~ 1.2GHz
송신기
수신기
영상
음성
영상
음성
DC 12v
DC 12v
빨간색
노란색
흰색
검은색
+ 12V
영상
음성
접지(-)
송신기를 배터리로 사용할 경우
평균 500mA 전류 소모를 기준으로 -> 2,000mA배터리 = 4시간 사용 가능
열이 발생하므로 설치시 방열에 대한 대책이 필요함

## Slide 8: 설치 (조립) 예

## Slide 9: 설치 (조립) 예
수신채널
(송신채널과
같도록 설정)
우측 버튼 사용
A/V 모니터

## Slide 10: 끝.