## Slide 1: 드론 조립 실습 F330+Navio2+RaspberryPi3B
2019년 8월 17 일
김 자 경
한세대학교 일반대학원
IT융합 드론 멘토링 과정
+

## Slide 2: 준비물
Navio2
RaspberryPi3B+
F330 kit (모터, 프레임, 프로펠러, ESC)
케이블(연결 케이블 종류별)
진동방지 댐퍼
케이블타이
리튬폴리머 3c배터리
납, 인두
나사, 어댑터

## Slide 3: F330
330mm

## Slide 4: F330 구성품

## Slide 5: 방향 정하기
앞
7mm나사+어댑터

## Slide 6: 모터 장착1
모터와 프레임 사이에 어탭터를 연결하는 경우

## Slide 7: 모터 장착2
모터와 프레임 사이에 모양어댑터 사용하지 않는 경우, 나사가 모터 권선에 닿지 않도록 나사에 어댑터 연결하여 사용

## Slide 10
F330+Navio2+RaspberryPi3B+

## Slide 11: ESC변속기장착과 모터 연결
CW
CW
뒷면

## Slide 12
CW
CW
CCW
CCW
1
2
3
4
앞면

## Slide 13: CCW-변속기
 | ESC 변속기 | 모터
 | R | V
 | S | U
 | T | W
CCW 방향으로 돌아감

## Slide 14: CW-변속기
 | ESC 변속기 | 모터
 | R | W
 | S | U
 | T | V
CW
방향으로 돌아감

## Slide 15: FC보드 조립
방열판 붙이기

## Slide 17: Navio2+RaspberryPi3B 조립 모습
+

## Slide 19: 진동방지 댐퍼 연결하기

## Slide 20
1
2
3
4
맨 앞은 수신기

## Slide 21: 배터리 정리

## Slide 22: 완성

## Slide 23: 모터+프로펠러어댑터+프로펠러
3.17mm CW/CCW Propeller Clip
A2212/ 13T
Propeller Clip은 프로펠러와 반대방향으로 돌아야 한다.

## Slide 24: Troubleshooting1
자외선으로부터 FC보호 필수
FC보드를 맨 위에서 중간으로 위치 변경

## Slide 25: Troubleshooting2
배터리-전원커넥터 분리/연결 불편
잊고 분리 안하는 경우 방전 가능 스위치 연결
SWITCH
Lipo배터리
apm전원모듈

## Slide 26: Swtch 조건
3c 배터리 쓸 경우 최대가 11V  모터 4개므로 44V가 최대출력
Axial XT60 Plug On Off Switch Connector with Extend Wire Cable For RC Lipo Battery
22A

## Slide 27: Troubleshooting3
프로펠러어댑터의 4개의 방향이 모두 같아서 두 군데의 프롭이 비행시 풀림-추락으로 이어짐
프로펠러어댑터의 방향은 프로펠러의 방향과 반대가 되어야 한다.

## Slide 28: Troubleshooting4
모터Shaft 길이 다름—저가의 모터라서?
모터의 속도가 다름-소리 다름--- 어떻게 해결? Mp의 모터test시 변속기 calibration 후 모터가 일정하고 세밀하게 도는 것을 볼 수 있다. 이것과는 다른문제?
ESC변속기를 쓰는 이유-

## Slide 29: Troubleshooting5
RaspberryPi3B 의 기압센서(고도센서)에 스폰지를 붙여줌---마이크에 스폰지를 씌우는 원리와 같다.
+

## Slide 30: Moter Test
MissonPlanner 연결 후 Moter Test-모터 방향과 속도등 확인
Esc Calibration 이전 /이후 moter 회전 비교

## Slide 31: 끝.