## Slide 1: 드 론 배 터 리
2019년 7월20일
박 영 세
한세대학교 일반대학원
IT융합 전자공학과
드론 멘토링 과정

## Slide 2: 목 차
1 | 배터리의 개요 | 
2 | 드론용 배터리 | 
3 | 배터리 충방전 및 취급법 | 
4 | 드론 배터리 연구 분야 | 

## Slide 3: 1. 배터리의 개요
배터리는 화학 에너지를 전기 에너지 로 변환 합니다
볼타 전지
다니엘 전지
배터리의 작동 원리

## Slide 4: 1. 배터리의 개요
배터리의 작동 원리

## Slide 5: 1. 배터리의 개요
배터리의 종류

## Slide 6
리튬 폴리머(Li-Po) 전지
6
리튬 이온(Li-ion) 전지
1. 배터리의 개요
리튬이온 – 리튬 폴리머

## Slide 7
리튬이온 – 리튬 폴리머
1. 배터리의 개요

## Slide 8
유지
전압이 계속 저하됨
1. 배터리의 개요
배터리의 시간 변화에 따른 전압의 변화
1차전지 (건전지)
2차전지 (니켈수소)
2차전지 (리툼 이온/폴리머)
전압이 완만하게 저하됨
전압이 유지가 됨

## Slide 9
2. 드론용 배터리 (과충전 과방전)
적정 전압 3.7v ~ 3.85v
과충전
4.235v 초과
과방전
2.7v 미만
과충전
문제`
과방전
문제`
전압불균형

## Slide 10
충/방전 [충방전 전압에 따른 화재 위험도 (Risk of fire)]
10
2. 드론용 배터리 위험성

## Slide 11
직병렬 연결 [ 드론 모터의 출력에 맞는 배터리 구성 ]
[ 3.7v 배터리 * 3개 = 11.1v ]
[ 3.7v * 3개 균등충전 ]
[ 11.1v 직렬 충전 ]
[ 3.7v 3개 균등충전용 충전기 ]
2. 드론용 배터리

## Slide 12
2. 드론용 배터리
직병렬 연결 [ 드론 모터의 출력에 맞는 배터리 구성 ]
3S2P ;
3개 직렬
2개 병렬
전압 = 11.1v
용량 = 5,600 mAh

## Slide 13
충/방전 [ 충방전 전압에 따른 화재 위험도 (Risk of fire) ]
2. 드론용 배터리
전압 불균형
전압 균형
균등충전기
(셀 밸랜서)

## Slide 14
2. 드론용 배터리
배터리 각 셀 전압 측정기
배터리 보관용 팩

## Slide 15
3. 배터리 충방전 및 취급법
배터리 충전기 [ 밸런스 충전]

## Slide 16
* 수명이 다된 배터리 고장이 난 배터리는
단자 전압 4.2볼트까지 만충된 후에도 추가 충전됨
위 험
3. 배터리 충방전 및 취급법

## Slide 17
배터리 취급 주의 사항
* (과충방전) 전압 4.2볼트 이상 충전 / 2.7볼트 이하 방전 / 10C 배터리로 20C 방전
* (보관) 직사광선 피하고 5 ~ 30도에서 보관 / 영하 날씨에 장기 보관 성능저하.
- 3.7v (50% 재고 ; 스토리지 모드 ; 유통전압) 로 보관  1년 3.7v 유지함
* (충격/ 내부파손) 금속성 물질로 표면 손상 등
* (만충 보관) 완충한 상태로 장기간 보관시 부풀어 오르고 폭발위험
3. 배터리 충방전 및 취급법

## Slide 18
충 전 [충/방전율 (C-rate:요율) 은 C로 표기]
충전은 1C~3C로 표기 한다
- 2000mA용량의 배터리를
* 4000mA로 충전하면  2C 충전 : 30분 충전 완료
* 2000mA로 충전하면  1C 충전 : 1시간 충전 완료
* 1000mA로 충전하면  0.5C 충전 : 2시간 충전 완료
3. 배터리 충방전 및 취급법

## Slide 19
방 전 [충/방전율 (C-rate) 은 C로 표기]
방전은 10C ~100C (배터리마다 방전율 표시)
- 2000mA용량의 배터리를
* 1C로 방전하면  2,000mA (2A) 출력으로 60분 동작
* 10C로 방전하면  20,000mA (20A) 출력으로 6분 동작
* 20C로 방전하면  40,000mA (40A) 출력으로 3분 동작
* 40C로 방전하면  80,000mA (80A) 출력으로 1분 30초 동작
* 80C로 방전하면  1600,000mA (160A) 출력으로 45초 동작
3. 배터리 충방전 및 취급법

## Slide 20
충방전율에 따른 배터리의 수명
3. 배터리 충방전 및 취급법

## Slide 21
4. 드론 배터리 연구 분야
배터리 용량 추가에 따른 비행 시간
배터리를 계속 추가하면
무게가 증가하여 비행 시간(효율)이 점차 떨어짐
배터리의 용량 한계와 무게로 인한 비행시간의 제한 문제

## Slide 22
[에너지원별 밀도]
4. 드론 배터리 연구 분야

## Slide 23
[태양광 발전 드론]
4. 드론 배터리 연구 분야
[모터와 가솔린 엔진 드론]
한국해양과학기술원(KIOST)

## Slide 24
Q & A