## Slide 1: 드론 자율 비행 이론
2019년 1학기
성병문
한세대학교
일반대학원 IT 융합

## Slide 2: 자율 비행 개요
과정의 목적
자율 비행 기술 역사
자율 비행 정의
자율 비행의 이론적 기초

## Slide 3: 드론 멘토링 과정 목적
자율 비행 이론의 이해
자율 비행 실습
  드론 제작
  GroundControl 경로 비행
  파이슨 프로그래밍 경로 비행

## Slide 4: 자율 비행 기술의 역사 1
The ArduPilot project earliest roots date back to late 2007.

## Slide 5: 자율 비행 기술의 역사 2
EMAV competition – Pixhawk team – Delft 2009

## Slide 6: 자율 비행 기술 발전 추세

## Slide 7: 한세대학교 자율 비행 역사
2018년 겨울 VTOL 멘토링 과정
2019년 3월 수박 I/O에서 PX4 교육
2019년 4월 T960 드론 추락
2019년 5월 스티로품 비행기 최조 조립 비행
2019년 6월 모터 동력기 최초 이륙 비행
2019년 6월 비밥2 드론 자율 비행 성공
2019년 6월 취리히 PX4 Developer Summit 참석
2019년 7월 F330 드론 조립 및 비행 성공

## Slide 8: 자율 비행의 정의
자율 비행은 프로그램으로 비행기를 조종한다.
자율 비행 프로그램
  입력 :
    센서 상태 값 : GPS, 관성측정장치(IMU), 나침반, 기압계, 카메라, 음파 탐지기(Sonar),
    목표 위치
  출력 : 모터 속도

## Slide 9: 자율 비행의 기능
비행계획 수립 및 변경
임무계획 수립
충돌회피
자동 이착륙
고장 예측 및 진단
고장시 대체 조종 및 형상 제어

## Slide 10: 자율 비행을 위한 이론적 기초
드론 수학
드론 물리학
  고전 역학
  전자 기학
드론 항공 역학
  유체 역학

## Slide 11: 이론 학습의 필요성
비용의 최소화
논문 이해

## Slide 12: 드론 수학
수학의 정의
수학사 연표
수학의 기호
미분, 적분
집합
스칼라, 벡터, 행렬, 텐서

## Slide 13: 수학의 정의
수학은 언어이다.
  수학은 전세계 표준의 과학 및 공학용 언어이다.
  수학은 생각하기 위한 도구이다.
  수학은 피라미드형 언어이다.
수학은 공리로 부터 출발한다.
  공리(公理, axiom)는 어떤 이론체계에서 가장 기초적인 근거가 되는 명제(命題)이다.
    지식이 참된 것이 되기 위해서는 근거가 필요하나 더 이상 증명되지 않는 명제가 공리이다.
  정리(定理)는 증명된 명제이다.

## Slide 14: 수학사 연표
BC 3000년 이집트, 십진법 사용
BC 540년 피타고라스 활동.
BC 300년 유클리드 기하학 체계 마련
BC 250년 아르키메데스, 원주율 계산
876년 경 기호 0, 인도에서 등장
1100년 경 아라비아 숫자가 유럽에 전파
1150년 양수와 음수
1514년 대수식에 처음으로 '＋'와 '－'기호 사용
1557년 수학에 등호(=)를 도입
1614년 네이피어, 로그 발견
1654년 파스칼, 페르마 확률론
1669년 뉴턴, 미적분학 발견
1717년 원주율의 값을 소수점 아래 72자리까지 구함
19세기 가우스, 비유클리드 기하학 개발
1811년 푸리에, 급수의 연구
19세기 칸토어, 집합론과 무한대
1994년 와일스, 페르마의 마지막 정리 증명
2002년 페렐만, 푸앵카레 추측 증명

## Slide 15: 연습 문제
직각 삼각형의 면적이 임을 증명하세요.

## Slide 16: 수학의 기호
수학은 피라미드형 언어이다.
    A symbol is worth a thousand words.
수학의 기호는 이전 기호를 기반으로 정의된다.
1913 newspaper advertisement

## Slide 17: 미분, 적분
미분
적분

## Slide 18: 미분(Derivative)
미분은 함수의 순간 변화율이다.

## Slide 19: 적분(Integration)
적분은 함수의 순간 변화량의 합이다.

## Slide 20: 과제 : 구의 표면적 공식 증명
반지름이 인 원의 면적이 일때, 구의 표면적은 임을 Cartesian 좌표계를 이용하여 증명하세요.

## Slide 21: 구의 표면적 증명의 예(정답 아님.)

## Slide 22: 집합
집합의 정의
집합의 예

## Slide 23: 집합(Set)
집합은 수학에서 가장 기본적인 개념이다.
집합(集合, set)은 명확한 기준에 의하여 주어진 서로 다른 원소(element)들이 모여 이루는 새로운 대상이다.
어떤 원소들이 집합에 속하는지 여부는 명확해야 한다.
원소들의 순서나 연산등이 정의되지 않는다.
a A
  a 원소가 집합 A에 속하는 것을 나타낸다.

## Slide 24: 집합의 예
N
  자연수의 집합
  문맥에 따라 0부터 시작할 수도 있고, 1부터 시작할 수도 있다.
Z = { …, -2, -1, 0, 1, 2, …}
  정수의 집합
Q = { m/n : m, n Z, n ≠ 0 }
  유리수의 집합
R
  실수의 집합
C = { a + bi : a, b R}
  복소수의 집합
H = { a + bi + cj + dk : a, b, c, d R}
  사원수의 집합

## Slide 25: 스칼라, 벡터, 행렬, 텐서

## Slide 26: 스칼라, 벡터, 행렬, 텐서

## Slide 27: Scalar
정의
  하나의 숫자로만 표시되는 양
  단지 크기만 있는 물리량
벡터 공간에서 벡터를 곱할 수 있는 양
그리스 알파벳 소문자로 표기한다.
예)
  1 m
  59.9 Kg

## Slide 28: 벡터
벡터 상식적 정의
벡터의 수학적 정의
벡터의 예
벡터 표기법

## Slide 29: 벡터의 일반적 정의
벡터는 크기와 방향을 가진다.

## Slide 30: Vector의 수학적 정의
벡터 a, b, c, 0 ∈ ℝn 에 대하여 다음 성질들이 성립한다.
  교환(commutative) 법칙
    a + b = b + a
  결합(associative) 법칙
    (a + b) + c = a + (b + c)
  항등원
    u + 0 = u

## Slide 31: Vector의 예
위치, 속도, 가속도 등

## Slide 32: Vector가 아닌 예
크기와 방향을 가지는 것은 모두 벡터인 것은 아니다.
3축의 회전은 벡터가 아니다.

## Slide 33: 벡터 물리학적 표기법
알파벳 위에 화살표를 표기한다.
a = (a1 , . . . , an) 로 표기한다.

## Slide 34: 벡터 수학적 표기법
n 개의 숫자 배열의 컬럼 n-vector를 아래와 같이 표기한다.
ai 는 벡터 a의 i번째 요소이다.
ℝ 은 실수 집합.
ℝn 은 n 차원 실수 벡터 공간.
벡터는 소문자 볼딕체로 표기함.
  예) a
벡터 요소는 소문자로 표기함.
  예) a1 , . . . , an.

## Slide 35: 행렬
행렬의 정의
행렬 응용
선형 방정식
행렬식

## Slide 36: 행렬(Matrix)의 정의
행렬은 숫자의 직사각형 배열이다.
행렬은 일반적으로 대문자 굵은 체로 표시한다(예, A).
m×n 행렬은 m행 및 n열을 가지며, 아래와 같이 표기한다.
ak는 A 행렬의 k번째 열을 나타낸다.

## Slide 37: 행렬 응용
=

## Slide 38: 선형 방정식
선형 대수는 다항 1차 방정식의 사칙연산이다.

## Slide 39: 행렬식(Determinant) 1
정방 행렬 A의 행렬식은 |A| 로 나타낸다.
행렬식은 다음과 같은 성질은 가진다.
  행렬식은 행벡터에 선형(Linear) 함수이다.
  두 개의 행벡터가 같으면 행렬식은 0이다.
  단위 행렬의 행렬식은 1이다.
어떤 행벡터에 스칼라 값을 곱하여 다른 행벡터에 더하여도 행렬식은 변하지 않는다.
  두 행 벡터를 서로 바꾸면 행렬식의 값은 -|A| 이다.
= +
= 0
= 1

## Slide 40: 과제
아래의 행렬식을 증명하세요.

## Slide 41: 행렬식 공식 1

## Slide 42: 행렬식 공식 2

## Slide 43: 벡터 연산
내적
외적

## Slide 44: 벡터 내적
내적 = Inner Product = Dot Product = Scalar Product
내적의 정의
  ∈ ℝn 에 대하여
  = y = x · y
내적 예
  x = [ 1, 2 ]T , y = [ 3, 4 ]T
  = 13 + 24 = 11
  y = = 13 + 24 = 11

## Slide 45: 벡터 외적
외적 = 벡터 곲= Outer Product = Cross Product = Vector Product
외적의 정의
  방향: 두 벡터에 반시계 방향으로 수직
  크기: 두 벡터가 이루는 평행사변형의 면적

## Slide 46: 벡터 외적 공식

## Slide 47: 벡터 외적 예제
벡터 a = (3,−3,1), b=(4,9,2)의 외적은?

## Slide 48: 벡터 내적/외적
참고 동영상
  https://www.youtube.com/watch?v=eYF_QVdS3yY

## Slide 49: 벡터 외적 응용 1
아래 삼각형의 면적을 구하세요.

## Slide 50: 벡터 외적 응용 2
아래 삼각형의 면적을 벡터 외적의 행렬식을 이용하여 구하세요.

## Slide 51: 벡터 연산 응용
평행 정육면체의 체적 구하기
  외적/내적 복합 연산

## Slide 52: 과제: 폴리곤 면적 구하기
i번째 꼭지점의 좌표가 (xi, yi)인 폴리곤의 면적은?
(xi, yi)

## Slide 53: 드론 물리학
좌표계
위치/속도/가속도
뉴톤의 운동 법칙
모멘텀
강체 운동

## Slide 54: 좌표계
Cartesian 좌표계
실린더 좌표계
구형 좌표계

## Slide 55: 좌표계(Coordinate System)
좌표계 구성 요소
  원점(Origin)
  축(Axis)
  단위 벡터(Unit Vector)
좌표계 종류
  직각 좌표계
  원통 좌표계
    극 좌표계 : 2차원 원통 좌표계
  구형 좌표계
http://www.ee.iitm.ac.in/~ee11b038/docs/co-ordinate%20systems.pdf

## Slide 56: 직각 좌표계(Cartesian Coordinate System)
프랑스의 수학자 데카르트가 발명
직각 좌표계는 극좌표계 등 다른 좌표계와 달리, 임의의 차원으로 쉽게 일반화할 수 있다.
직각 좌표계는 나타내는 대상이 평행 이동에 대한 대칭을 가질 때 유용하나, 회전 대칭 등 다른 꼴의 대칭은 쉽게 나타내지 못한다.

## Slide 57: 극 좌표계(Polar coordinate system)
평면 위의 위치를 각도와 거리를 써서 나타낸다.
극좌표계는 두 점 사이의 관계가 각이나 거리로 쉽게 표현한다.
직교 좌표계에서는 삼각함수로 복잡하게 나타나는 관계가 극좌표계에서는 간단하게 표현된다.

## Slide 58: 원통 좌표계(Cylindrical coordinate system)
원통좌표계 (cylindrical coordinate system)는 극좌표계에 평면에서부터의 높이 z를 더해, (r, θ, z) 로 이루어지는 좌표계이다.

## Slide 59: 구형 좌표계(Spherical Coordinate System )
구형 좌표계는 구 대칭이 나타나는 문제에서 유용하다.

## Slide 60: 타원 원통 좌표(Elliptic Cylindrical Coordinates)

## Slide 61: 위치/속도/가속도

## Slide 62: 위치/속도/가속도
위치의 단위 변화량은 속도이다.
속도의 단위 변화량은 가속도이다.

## Slide 63: 위치
물체의 위치가 P1에서 P2 로 시간에 따라 변화한다.
변위 ∆r은 위치 변화량이다.

## Slide 64: 속도
속도는 위치의 미분값이다.
속도는 위치의 단위 변화량이다.

## Slide 65: 가속도
가속도는 속도의 미분값이다.
가속도는 속도의 단위 변화량이다.

## Slide 66: 연습문제: 원운동 물체의 가속도 구하기
원 운동을 하는 물체의 가속도는?

## Slide 67: 과제: 원운동 물체의 가속도 구하기
원 운동을 하는 물체의 가속도를 극좌표계에서 구하세요.

## Slide 68: 뉴톤의 운동 법칙
관성
힘과 가속도
작용,반작용

## Slide 69: 1. 관성의 법칙
관성(Inertia) : 물체에 작용하는 힘이 없으면 일정한 속도를 유지한다.
관성계(Inertial Frame)는 일정한 속도로 운동하는 닫힌 계이다.
  뉴튼의 운동 법칙이 적용된다.

## Slide 70: 2. 힘과 가속도
물체에 작용하는 힘은 운동량의 변화량이다.
  물체의 가속도는 힘에 비례한다.
Ma = M
(when M is constant)

## Slide 71: 3. 작용/반작용
두 물체 사이에 작용하는 힘은 크기가 같고 방향은 반대이다.
FAB = - FBA

## Slide 72: 연습 문제
아래의 운동을 뉴튼의 운동 법칙으로 설명하세요.

## Slide 73: 연습 문제
아래의 물체에 작용하는 힘을 모두 표시하세요.

## Slide 74: 연습 문제
아래의 물체에 작용하는 순힘은 얼마인가?

## Slide 75: 과제
마찰이 없는 비탈면에서의 M1의 가속도는?

## Slide 76: 모멘텀
운동량
각 운동량
모멘텀

## Slide 77: 운동량(Linear Momentum)
운동량은 질량과 속도의 곱이다.
  p = mv
p =

## Slide 78: 운동량 보존 법칙
작용 반작용 법칙
  FAB = - FBA
운동량과 힘
  FAB = pB = - FBA pA
  FAB + FBA = 0 = pB + pA = ( pB + pA)
  pB + pA = Constant

## Slide 79: 각 운동량
각 운동량(Angular Momentum)은 위치와 운동량의 벡터곱이다.
  J = rp = rmv
토크(Torque)는 위치와 힘의 벡터 곱이다.
  N = rF

## Slide 80: 힘과 토크 예시

## Slide 81: 강체 운동
강체
일과 에너지
각 운동량과 운동 에너지
관성 모멘트

## Slide 82: 강체
강체(剛體, Rigid body)
  형태가 고정되어 변하지 않는 물체이다.
  강체는 상호간의 거리가 변하지 않는 입자들의 집합니다.
  강체의 진동은 고려하지 않는다.
실제 세계에서 모든 물체는 외력을 가함에 따라 조금씩 모양이나 크기가 변형된다.
변형되는 정도가 무시할 수 있을 만큼 작다면 강체로 가정한다.

## Slide 83: 일과 운동 에너지
물체가 A에서 B로 이동하는 동안 가해지 일은 힘(F)과 변위(∆r)의 내적의 합이다.
일은 운동에너지(Kinetic Energy)의 변화량이다.
    -

## Slide 84: 각 운동량와 운동 에너지
각운동량의 정의
  J = rp = rmv
강체의 각 운동량
  =
강체의 운동 에너지
  =
=

## Slide 85: 관성 모멘트(Moments of Inertia)
강체의 운동 에너지
  = = Iz
관성 모멘트
  Iz =
각 운동량
  Ja = Iaω
토크

## Slide 86: 막대의 관성 모멘트
길이 L, 무게 M 인 얇은 막대의 관성 모멘트는 아래와 같다.

## Slide 87: 원반의 관성 모멘트
반경 R, 무게 M 인 원반의 관성 모멘트는 아래와 같다.

## Slide 88: 연습 문제: 원통의 각가속도
=

## Slide 89: 과제: 원통의 각가속도
원통 M1의 축의 위치는 고정
원통 M2의 축은 수직으로만 자유 낙하 및 자유 회전
M2의 질량 중심의 가속도는?

## Slide 90: 드론 동역학

## Slide 91: 드론의 분류

## Slide 92: Y4 Drone

## Slide 93: 단발 고정익
프로펠러 회전 방향 : 자동차 운전 방향과 유사
  오른쪽 회전 : 북 아메리카
  왼쪽 회전 : 영국, 홍콩, 인도, 일본
역사적 정책적 사연:
  BTW, Rolls-Royce : 반시계 방향
  GE, P&W : 시계 방향
기능상의 이점은 없음.

## Slide 94: 과제: SlipStream

## Slide 95: 쌍발 고정익
프로펠러의 회전 방향은 전면에서 보았을 때 하트를 그리는 방향으로 회전한다.

## Slide 96: Quadrotor Configuration
Plus(+) Configuration
X Configuration

## Slide 97: Propeller 반경/Airframe 반경
( n = 멀티콥터의 arm 개수)

## Slide 98: Rotor Thrust and Torque

## Slide 99: 과제 : Forces on a copter
T와 G로 부터 추진력 F 를 구하세요.
F

## Slide 100: Propeller Thrust 1
Thrust T (unit: N) , Torque M (unit: N·m).

## Slide 101: Propeller Thrust 2

## Slide 102: 프로펠러 추진력과 토코
프로펠러 추진력(Thrust)
    (where, = Thrust Coefficient)
프로펠러 토크
    (where, = Torque Coefficient)

## Slide 103: 쿼드로터 추진력과 토크
쿼드로터 추진력
쿼드로터 토크
d ∈ R+ = 모터와 본체 중심간의 거리

## Slide 104: 추진력 토크 행렬

## Slide 105: 끝.

## Slide 106
∈
a, b, c, 0 ∈ ℝn
ℝ
∆ Σ ω

## Slide 107: 전기

## Slide 108: 전원 직렬 연결

## Slide 109: 전원 병렬 연결

## Slide 110: 드론 항공 역학

## Slide 111: 드론 개요

## Slide 112: 드론의 응용 분야
드론은 공식적으로는 무인 항공기(UAV)로 불리는 무인 비행 물체이다.
드론은 임베디드 시스템을 결합하여 원격 사용자나 내비게이션, 자체 평형 유지, 고도 달성, 정보 전송을 수행할 수 있는 시스템을 구현하는지를 보여주는 대표적 사례이다.
드론은 원격지 탐사, 정찰, 기상 모니터링, 벽서 지역 화물 운송과 같이 방위 산업 및 과학 애플리케이션에 많이 사용됐다.
완구, 촬영, 택배, 농약 살포 등과 같은 용도로 사용되고 있다.

## Slide 113: 드론의 특성
안정성
  드론은 안정적이어야 하며, 흔들림이나 떨림이 없고 기울어지지 않아야 한다.
정밀성
  드론은 움직임이 정밀해야 한다. 이러한 움직임은 거리, 속도, 가속도, 방향, 고도와 관련이 있다.
환경에 대한 내성
  드론은 강우, 먼지, 열, 그 외 환경 조건에 강해야 한다. 이는 외부 소재뿐만 아니라 드론 내부에 사용되는 전자 장치에도 해당한다.
저전력 소모
  드론은 가벼워야 한다. 따라서 배터리 크기를 최소화할 수 있도록 극히 낮은 전력을 소모하는 것이 중요하다.
환경 감지
  드론은 다양한 센서들로 구동되어 환경을 모니터링 할 수 있다. 이 데이터는 기상 모니터링, 농업 등과 같은 애플리케이션에서 다양하게 활용된다.
커넥티비티
  드론은 간편한 스마트폰 및 리모컨 그리고 직접 클라우드로 제어할 수 있다.

## Slide 114: GPS
GPS 인공위성은 20,800 km상공에서 3.78 km/s 정도의 엄청난 속도로 이동을 하기 때문에 지구 표면에서보다 시간이 상대적으로 느리게 흐른다. 거기다 중력에 의한 시간지연도 고려해야한다. 그렇지 않고서는 매일 38.6 마이크로초의 시간 오차가 생긴다.

## Slide 115: 끝.